## Slide 1
Marcela Šimková, Michal Kajan
Fakulta informačních technologií
Vysoké učení technické v Brně
Verifikace číslicových obvodů
Pokročilé číslicové systémy 6.12.2012
Tento materiál vznikl za podpory Fondu rozvoje vysokých škol (projekt 1798/2012) a programu Brno Ph.D. talent.

## Slide 2: Osnova
Motivace
Definice verifikace/validace
Verifikace číslicových systémů
  Pre-silicon verifikace
  Post-silicon validace
Užitečné zdroje a odkazy

## Slide 3: Motivace
„The design and testing of an advanced microprocessor chip is among the most complex of all human endeavors.“
-- John Barton (Intel vice-president)
„It has been observed that verification becomes a mojor bottleneck in hardware design development, up to 80% of the overall development cost and time.“
-- R. Drechsler et al.: Advanced Formal Verification
Stále platí Moorův zákon: složitost integrovaných obvodů se zdvojnásobuje každých 24 měsíců.
Se složitostí obvodu roste až exponenciálně složitost verifikace !!!
→ více logiky na čipu, složitější funkce a chování systému, časové závislosti, atd.

## Slide 4: Verifikace
Verifikace – proces ověřování, zda je implementovaný systém (v HDL) korektní, neobjevují se nesrovnalosti a chyby.
    Výstup je v souladu s jistou interpretací specifikace.
    Označuje se i pojmem pre-silicon testing.
Validace – proces ověřování, zda je interpretace systému a její implementace správně svolená, zda se jedná skutečně o systém popsaný v specifikaci.
    Jsou implementovány všechny požadované funkce, systém odpovídá požadavkům uživatelů.
    Označuje se i pojmem post-silicon testing.
Snaha odhalit co nejvíce chyb již v počátečních fázích návrhu hardwarových systémů
  selhání bezpečnostních systému,
  ztráty na životech (automobilový a letecký průmysl),
  cena produktu (1994 – chyba ve floating-point aritmetice procesoru Intel Pentium, ztráty
  420 mil. dolarů, 2007 – série chyb v procesoru AMD Barcelona)

## Slide 5: Proces ověřování korektnosti obvodu
Verifikace a validace číslicového obvodu je rozdělena do více kroků:

## Slide 6: Pre-silicon verifikace
Typicky běží v simulačním prostředí.

## Slide 7: Specifikace a požadavky
Specifikace a požadavky jsou typicky ve formě dokumentu, kde jsou popsány:
  Rozhraní (vstupní, výstupní, sběrnice, …).
  Funkce obvodu na vyšší úrovni abstrakce (aritmetické operace, zpracování instrukci, výpočet kontrolního součtu, …).
  Formát vstupů a výstupů (formát paketu, paměťové operace, …).
  Bloková schéma obvodu na nižší úrovni abstrakce.
  Časování a frekvence obvodu.
  Požadavky na paměť.
  A jiné.

## Slide 8: Verifikační plán
Verifikační plán řeší dvě základní otázky:
  Co verifikujeme?
  Jak to budeme verifikovat?
Odpovědi zahrnují především:
  Specifické testy, verifikační přístupy a nástroje (SW, HW), které se použijí.
  Jak se pozná, kdy je verifikace ukončena.
  Zdroje – lidské, výpočetní, odhad ceny.
  Seznam ověřovaných funkcí na jednotlivých úrovních abstrakce obvodu.
  A jiné.

## Slide 9: Simulace a testování
Označují se i pod pojmem bug hunting metody.
Využívají prostředí simulátoru (např. ModelSim), které umožňuje reprodukovat chybové scénáře a ladit chyby.
Návrhář ověřuje základní funkcionalitu systému na připravené množině testovacích vektorů.
  Jednoduchý přístup, ale nedokazuje že systém již neobsahuje další chyby!
  Neprověří se všechny stavy a každé možné chování systému.

## Slide 10: Simulace a testování
Řízený test:
  ruční příprava vstupních testovacích vektorů v rámci testbenche,
  simulace,
  manuální kontrola výstupů (výstupních hodnot a průběhu signálů).
DUT
Vstupní vektory
100101…
011101…
111010…
000010…
Výstupní vektory
111001…
101001…
000101…
001100…
DUT = Device Under Test, ověřovaný systém.

## Slide 11: Formální verifikace
Využívá matematických metod k formálnímu popisu systému nebo jeho vlastností a ověřuje, zda funkčnost systému je v souladu se specifikací.
Výsledkem je:
Důkaz správnosti (angl. proof) – neexistuje žádný vstup, který by způsobil porušení sledované podmínky.
Protipříklad (angl. fire, counter-example) – určitý běh systému, nebo vstup, který vede k
porušení sledované podmínky.
nebo

## Slide 12: Formální verifikace - techniky
Nejznámější techniky formální verifikace:
  Model Checking – ověřuje vlastnosti systému (properties) úplným prozkoumáním jeho stavového prostoru. Verifikovaný systém je typicky reprezentován konečným automatem nebo jeho variantami.
  Statická analýza – automatická analýza zdrojového kódu, nevyžaduje model systému, používá se i pro optimalizaci a generování kódu.
  Theorem Proving – deduktivní metoda, podobná matematickému dokazování.
  Equivalence Checking – formálně dokazuje, že dvě reprezentace obvodu mají stejné chování (např. na různých úrovních abstrakce).
  SAT Solving – SAT (satisfiability) representuje NP-úplný problém splnitelnosti
    Booleovských formulí, tj. zda existuje také přirazení hodnot
    přeměnným v Booleovské formuli, že formule je ohodnocena jako TRUE.

## Slide 13: Formální verifikace - problémy
Oblast formální verifikace zaznamenává prudký vývoj, ale má stále jisté nedostatky:
  často negarantuje konečnost → použití aproximace způsobuje falešné alarmy,
  problém stavové exploze (Model Checking),
  vyžaduje interakci s člověkem,
  odpovědi typu don’t know.
  I když celkový běh formální verifikace selže, může objevit chyby!

## Slide 14: Formální verifikace - problémy
Pokrývání stavového prostoru verifikovaného systému za běhu Model Checkingu:
Problém: stavová exploze při verifikaci komplexních systémů a z toho plynoucí
nedostatek paměti.

## Slide 15: Funkční verifikace
Ověřuje, zda model obvodu (nebo syntetizovaná struktura) plní specifikaci, a to sledováním jeho vstupů a výstupů v simulaci.
Využívá přídavné techniky, čímž výrazně zvyšuje efektivitu samotné simulace:
  generování náhodných vstupních vektorů (constrained-random stimulus generation),
  verifikace řízená pokrytím (coverage-driven verification),
  verifikace založená na formálních tvrzeních (assertion-based verification),
  samokontrolní mechanismy (self-checking mechanisms).
Implementace v jazyku SystemVerilog (principy OOP).

## Slide 16: SystemVerilog
Objektově orientovaný jazyk, speciálně určen pro tvorbu verifikačních prostředí (hardware verification language - HVL) i implementaci hardwarových systémů.
Standard IEEE 1800-2009.
Založen na prvcích jazyka Verilog, ale zahrnuje v sobě výhody různých programovacích jazyků s důrazem na simulaci a verifikaci.
Umožňuje vytvářet testy na vysoké úrovni abstrakce.
Přináší mnoho nových datových typů.
Poskytuje specializované rozhraní DPI (Direct Programming Interface) pro volání funkcí zapsaných v jiných programovacích jazycích (v současnosti je podporován pouze jazyk C) z prostředí jazyka SystemVerilog a naopak.
Výhodou je zakomponování již existujících častí testbenchů napsaných v jazyce C do verifikačního prostředí v jazyce SystemVerilog.

## Slide 17: DPI
// Open DMA Channel for data transport.
import "DPI-C" pure function int c_openDMAChannel();
// Data transport through DMA Channel to HW.
import "DPI-C" context function int c_sendData (input byte unsigned inhwpkt[]);
// Open DMA Channel for data transport.
int c_openDMAChannel(){
… return EXIT_SUCCESS;
}
// Data transport through DMA Channel to HW.
int c_sendData(const svOpenArrayHandle inhwpkt){
…
// set pointer to hwpacket
auxPkt = (unsigned char*) svGetArrayPtr(inhwpkt);
…
return EXIT_SUCCESS;
}
Příklady:
Definice funkcí:
Implementace funkcí:
Volání funkcí:
res = c_openDMAChannel();
res = c_sendData(ntr.data);

## Slide 18: Generování náhodných vstupů
Otestování systému na velkém množství náhodných vstupů.
Korektnost formátu těchto vstupů (ve funkční verifikaci označovaných jako transakce) je zajištěna pomocí omezujících podmínek (constraints):
  vyžadováno, když transakce musí dodržovat formát protokolu vstupního rozhraní,
  vyžadováno, když má transakce pokrýt určitou hraniční situaci nebo konkrétní stav.
Příklad:
// Randomization parameters
int packetCount = 3;
int packetSizeMax[] = '{32,32,32};
int packetSizeMin[] = '{8,8,8};
// Randomized transaction data [packet][byte]
rand byte unsigned data[][];
// -- Constraints --
constraint c1 {
data.size == packetCount;
foreach (data[i]) data[i].size inside
{[packetSizeMin[i]:packetSizeMax[i]]};
};

## Slide 19: Verifikace řízená pokrytím
Statistika o pokrytí reflektuje, které vlastnosti, stavy systému byly během verifikace řádně prověřeny.
Průběžně měří pokrok a produktivitu verifikačního procesu.
Typy sledovaného pokrytí:
  funkční pokrytí (functional coverage) - pokrytí funkcí a chování systému,
  pokrytí kódu (code coverage) - provedené kódové konstrukce,
  pokrytí cest (path coverage) - provedené cesty v systému,
  FSM pokrytí (FSM coverage) - navštívené stavy konečného automatu,
  a jiné.

## Slide 20: Verifikace řízená pokrytím
Techniky pro dosažení 95% až 100% pokrytí:
  ručně, pomocí cílených přímých testů (directed tests),
  automaticky, kdy inteligentní program kontroluje statistiku o pokrytí a na základě toho řídí generovaní vhodných vstupů (výběr parametrů, počáteční hodnoty generátoru).

## Slide 21: Verifikace založená na formálních tvrzeních
Formální vyjádření vlastností systému, očekávaných operací, vnitřní synchronizace.
Kontrola dodržení protokolů vstupních a výstupních rozhraní, křížení hodinových domén, stavových automatů.
Při porušení assertionu je verifikace přerušena a je reportována chyba → rychlá lokalizace zdroje problému.
Nejpoužívanější jazyky pro definici assertionů:
  PSL (Property Specification Language),
  SVA (SystemVerilog Assertions).
Formální tvrzení (assertion) – tvrzení (výraz v temporální logice), které musí v daném systému vždy platit.

## Slide 22: Verifikace založená na formálních tvrzeních
Příklady:
// SRC_RDY_N may be active only if RESET
is inactive.
property RESETSRC;
@(posedge CLK) (RESET)|->(SRC_RDY_N);
endproperty
assert property (RESETSRC)
else $error("RX_SRC_RDY_N is active during reset.");
// Each DMA_REQ must be, after some time, followed by DMA_ACK. First, we define a sequence of waiting for the first active DMA_ACK. Then we declare, that DMA_REQ can not be active during that sequence.
sequence dmaack_seq;
##[0:$] (DMA_ACK);
endsequence
property ACKMatchREQ;
@(posedge CLK) disable iff (RESET)
(DMA_REQ) && (!DMA_ACK)|=>
(!DMA_REQ) throughout dmaack_seq;
endproperty
assert property (ACKMatchREQ)
else $error("DMA_ACK is not active after DMA_REQ!");

## Slide 23: Samokontrolní mechanismy
Predikce výstupů systému → transformace vstupních vektorů na výstupní nezávisle od provedené implementace, podle specifikace systému.
Automatická kontrola skutečných výstupů (typicky z výstupních rozhraní) s očekávanými.
Techniky:
  scoreboarding,
  referenční model,
  offline checking.

## Slide 24: Samokontrolní mechanismy - scoreboarding
Převodová funkce (transfer function) provádí všechny transformace vstupů na výstupy dle specifikace, výsledek ukládá v paměti v podobě datové struktury a vytváří tak očekávaný výstup.
Srovnávací funkce (comparison function) ověřuje, zda se skutečný výstup systému v podobě transakce shoduje s některým z očekávaných výstupů uložených v datové struktuře.
Vstupní vektor se vkládá na vstup verifikovaného systému i na vstup převodové funkce.
Detekce chyb v datových výpočtech, transformacích a detekce ztráty výstupních dat.

## Slide 25: Samokontrolní mechanismy – referenční model
Referenční model (reference model) provádí transformace vstupů na výstupy dle specifikace podobně jako scoreboard. Výsledek se však neukládá v datové struktuře, ale přivádí se přímo na vstup srovnávací funkce. Typicky se implementuje v jazyce C.
Vstupní vektor se vkládá na vstup verifikovaného systému i na vstup referenčního modelu.
Detekuje chyby v datových výpočtech, transformacích a kontroluje správné pořadí výstupních dat.
Srovnávací funkce (comparison function) ověřuje, zda se skutečný výstup systému v podobě transakce shoduje s očekávaným výstupem z referenčního modelu.

## Slide 26: Samokontrolní mechanismy – offline checking
a) Predikce všech výstupů před simulací systému (na základě matematického modelu, specifikace na systémové úrovni, atd.) a následné porovnávaní v době simulace.
b) Komparace výstupů po ukončení simulace.
Umožňuje komparaci na úrovni transakcí i v jednotlivých taktech hodinového signálu (cycle-by-cycle).

## Slide 27: Verifikační prostředí
Základní vrstvy a komponenty verifikačních prostředí (testbenchů):

## Slide 28: Verifikační prostředí
Testcases – nastavení parametrů verifikačního prostředí, generických parametrů verifikované jednotky, hodnot omezujících podmínek pro generátor, počtu vstupních transakcí.
Generator – produkuje náhodné vstupy, jejichž formát je definován pomocí omezujících podmínek, a odesílá je jednotce Driver.
Driver – přijímá transakce z Generátoru, transformuje je do podoby signálů a vkládá na vstupní rozhraní verifikované jednotky. Kopie transakce je zaslána do jednotky Scoreboard.
Monitor – řídí výstupní rozhraní verifikované jednotky, snímá signály z těchto rozhraní a transformuje je do podoby transakcí. Takto zformované transakce jsou odeslány do jednotky Scoreboard.
Scoreboard – přijímá transakce z Driveru, transformuje je (transformace odpovídá funkci verifikované jednotky dle specifikace) a ukládá do tzv. transakční tabulky. Souběžně přijímá transakce z Monitoru a porovnává je s transakcemi uloženými v transakční tabulce. Takto probíhá automatické srovnání skutečné a predikované výstupní transakce. V případe neshody je reportována chyba.

## Slide 29: Verifikační metodiky
Verifikační metodiky specifikují, jak vytvářet znovupoužitelné a snadno rozšířitelné verifikační prostředí v jazyce SystemVerilog.
Preferují tzv. vrstvený testbench (layered testbench) a verifikaci řízenou pokrytím.
Umožňují použít předpřipravené komponenty verifikačních prostředí definované v podobě knihoven.
OpenSource licence.
Nejznámější metodiky:
  Verification Methodology Manual (VMM) – ARM, Synopsys.
  Open Verification Methodology (OVM) – Cadence, Mentor Graphics.
  Universal Verification Methodology (UVM) – Accelera.
Metodologie – vědecká disciplína zabývající se metodami, jejich tvorbou a aplikací.
Metodika – souhrn praktik a postupů.

## Slide 30: OVM metodika
Vytvořena ve spolupráci firem Cadence a Mentor Graphics.
Knihovna tříd v SystemVerilogu.
DUT
ovm_env
ovm_test
dut_ifc
top level
variable part
fixed part
class based
structural
classes
module
module
interface

## Slide 31: Funkční verifikace - problémy
Pokrývání stavového prostoru verifikovaného systému za běhu funkční verifikace:
Problém: vstupní transakce typicky nepokryjí celý stavový prostor verifikované jednotky.
Verifikaci považujeme za ukončenou, když je dosažena jistá úroveň pokrytí (námi požadovaná úroveň spolehlivosti ve funkčnosti).

## Slide 32: Funkční verifikace - problémy
Funkční verifikace je založená na simulaci → doba trvání verifikačního procesu je problém !
Důvody:
  Simulace inherentně paralelního hardwarového systému je pomalá v porovnání s během ve skutečném hardware.
  Rozdíl je markantní zejména při verifikaci složitých hardwarových systémů a při testovaní velkého počtu vstupních transakcí (řádově miliony).
Řešení:
  Akcelerace funkční verifikace v hardware (emulátor, FPGA).
  Urychlení generování vstupních transakcí.
  Implementace částí verifikačního prostředí v jazyce C (DPI vrstva).

## Slide 33: Post-silicon validace
Validace fyzické reprezentace (prototypu) číslicového obvodu.

## Slide 34: Post-silicon validace
Ve fyzickém obvodu mohou být přítomny další chyby!
  Chyby, které vznikly ve výrobě.
  Chyby zaneseny v čase syntézy, place&route.
  Funkční chyby, které se projeví až při běhu v hardware, např. související s vysokou rychlostí obvodu.
Aplikace testů by měla odpovídat pracovní rychlosti obvodu (at-speed testing) a neměla by vyžadovat žádné změny v architektuře obvodu → vliv na časování, plochu, frekvenci…
Tohle je však značně náročné a především drahé.
Dalším problémem je ladění chyb – není k dispozici pohodlné ladící prostředí simulátoru, kde vidíme hodnoty vnitřních signálů a kde můžeme jednoduše řídit test!

## Slide 35: Užitečné zdroje a odkazy
IEEE Computer Society. IEEE Std 1800-2009: IEEE Standard for SystemVerilog - Unified Hardware Design, Specification, and Verification Language, 2009, ISBN: 978-0-7381-6129-7.
Spear, Chris: SystemVerilog for Verification, 2nd Edition, Springer, New York, 2008, ISBN 978-0-387-76529-7.
Glasser, Mark: Open Verification Methodology Cookbook, Springer, New York, 2009, ISBN 978-1-4419-0967-1.
Verification Academy [online]. <http://verification-academy.mentor.com/>
Questa Formal Verification [online]. <http://www.mentor.com/products/fv/0-in_fv/>
UVM World [online]. <http://www.uvmworld.org/>
HAVEN - Hardware-Accelerated Verification ENvironment [online]. <http://www.fit.vutbr.cz/~isimkova/haven/>

## Slide 36
Děkuji za pozornost!